## Slide 1
资料来源：《从零构建FA算子》课程资料整理；昇腾 CANN《Ascend C算子开发指南》
Ascend C 算子开发全景：从硬件架构到算子落地
分析
结论
开发链路：接口与原型定义（Host）→ Tiling 切分（Host/CPU）→ Kernel 实现（Device/AI Core）→ 调测验证，四环节环环相扣
硬件基础：Ascend 1920 集成 24 个 AI Core，每核由搬运单元（MTE）、存储单元（L1/L0/UB）、计算单元（Cube/Vector/Scalar）组成
算子分类：按计算单元分为 Cube 算子、Vector 算子、Mix 融合算子；FlashAttention（FA）属 Mix 融合算子
核心方法：Kernel 依据 Tiling Key + Tiling Data 完成高性能计算，SPMD 多核并行 + 搬运/计算流水线重叠
算子开发链路（Host → Device）
Host 侧（CPU）
① 接口与原型定义
PyTorch / C++ 接口、算子原型与信息库配置
② Tiling 侧实现
多核切分、负载均衡 → Tiling Key + Tiling Data
Device 侧（AI Core）
③ Kernel 侧实现
extern "C" 核函数：SPMD 多核、流水线重叠
④ 调测验证：Debug Tools / mskpp / Aclnn Fuzz（Host + Device 联调）
四环节：运行位置、产物与关注点
环节 | 运行位置 | 关键产物 | 核心关注点
接口与原型 | Host | PyTorch / C++ 接口、原型信息库 | 接口定义方法、使能方式
Tiling 侧 | Host（CPU） | Tiling Key + Tiling Data | 多核切分、核间负载均衡
Kernel 侧 | Device（AI Core） | extern "C" 核函数 | SPMD 并行、流水线重叠
调测验证 | Host + Device | 调试报告、Fuzz 测试结论 | 精度正确性、性能达标
注：全篇以 FlashAttention（FA）算子为贯穿示例；FA 为 Cube + Vector 协同的 Mix 融合算子。
开发要点与学习路径
前置知识：昇腾 NPU 基础、常见算子类型，以及 PyTorch 和 C++ 的数据类型定义
贯穿示例：以 FlashAttention（FA）为例，走通 接口 → kernel → tiling → 调测 的完整开发链路
课程结构：① FA 算子接口与原型 ② kernel 侧实现 ③ tiling 侧实现 ④ 调测（Debug Tools / mskpp / Aclnn Fuzz）
补充背景：AI CPU 承担非矩阵、分支密集型逻辑（shape 推导、复杂控制），FA 不涉及，作体系性了解即可

## Slide 2
资料来源：《从零构建FA算子》课程资料整理 · 第一章
硬件架构：Ascend 1920 与 AI Core 的三类单元
分析
结论
整体规模：Ascend 1920 为当前主要计算加速核心，集成 24 个 AI Core —— 多核并行是算子性能的基础
核内三类单元：搬运单元（MTE）、存储单元（L1 / L0 / UB）、计算单元（Cube / Vector / Scalar）
计算分工：Cube 承担矩阵乘（GEMM）、Vector 承担向量/逐元素计算、Scalar 承担标量与控制逻辑
数据通路：MTE 在 HBM 与片上存储间搬运数据，Cube / Vector 从片上存储取数计算 → 搬运与计算重叠是性能关键
AI Core 核内结构与数据通路
= 片上存储单元
AI Core（Ascend 1920 共 24 核）
计算单元
Cube
矩阵乘 GEMM
Vector
向量 / 逐元素计算
Scalar
标量 / 控制逻辑
存储单元
L1 Buffer
片上大块缓冲
L0A / L0B / L0C
Cube 专用缓冲
UB
Vector 统一缓冲
搬运单元
MTE（Memory Transfer Engine）：HBM 与片上存储间的数据搬入 / 搬出
HBM / GM（显存）
三类单元：组成、功能与开发诉求
类别 | 组成 | 功能 | 算子开发诉求
搬运单元 | MTE | HBM 与 L1 / UB 间的数据搬入、搬出 | 与计算流水重叠，掩盖搬运开销
存储单元 | L1 / L0 / UB | 片上多级数据缓冲，供计算单元就近取数 | 容量约束决定核内切块（tiling）大小
计算单元 | Cube / Vector / Scalar | 矩阵乘 / 向量计算 / 标量与控制 | 算子按计算形态映射到对应单元 → 决定算子分类
注：MTE 与 Cube / Vector 相互独立，是 kernel 内组织搬运-计算流水线重叠的硬件基础。
硬件对算子开发的三个约束
分核前提：24 核多核架构 → Tiling 需把计算任务均匀切分到各核，避免部分核空闲
容量约束：L1 / L0 / UB 片上容量有限 → 核内切块大小由片上存储决定，放不下的维度必须循环切分
流水基础：MTE 与计算单元相互独立 → kernel 内可组织 搬入 → 计算 → 搬出 三级流水并批间重叠
选型依据：算子的计算形态（矩阵 / 向量 / 标量）决定使用哪类计算单元 → 直接决定算子分类

## Slide 3
资料来源：《从零构建FA算子》课程资料整理 · 第一章
算子分类：Cube 算子 / Vector 算子 / Mix 融合算子
分析
结论
分类标准：按算子使用的计算单元划分 —— Cube 算子、Vector 算子、Mix 融合算子三类
Cube 算子：仅使用 Cube 核，纯矩阵计算，典型如 MatMul（矩阵乘）
Vector 算子：仅使用 Vector 核，纯向量计算，典型如 Relu 等激活类算子
Mix 融合算子：Cube + Vector 协同，FA 正属此类；含反量化处理的 BatchMatMul 同样归为融合算子
算子分类与典型示例
红框 = 本课程示例算子
昇腾算子（按计算单元分类）
Cube 算子
仅使用 Cube 核
Vector 算子
仅使用 Vector 核
Mix 融合算子
Cube + Vector 协同
典型示例
MatMul
矩阵乘（GEMM 形态）
典型示例
Relu
激活类 / 逐元素计算
典型示例
FlashAttention
含反量化 BatchMatMul
计算密集，吃 CUBE 算力
访存密集，吃带宽
核内流水编排是关键
三类算子对比
类别 | 计算单元 | 典型算子 | 计算特征
Cube 算子 | 仅 Cube | MatMul | 纯矩阵计算，GEMM 形态，计算密集
Vector 算子 | 仅 Vector | Relu 等激活类 | 逐元素 / 向量计算，访存密集
Mix 融合算子 | Cube + Vector | FA、含反量化 BatchMatMul | 多单元协同，核内流水编排
注：判别技巧 —— 算子含多种计算形态（如矩阵乘 + 反量化 / softmax）时，一般归为 Mix 融合算子。
FA 作为 Mix 融合算子的开发启示
归属判断：FA 同时含矩阵乘（QK⊤、PV）与 softmax 等向量计算 → 典型 Mix 融合算子
融合动因：Cube 与 Vector 在核内协同，中间结果驻留片上（L1 / UB），避免显存往返
代码结构：分类决定 kernel 组织方式 —— Cube 侧（MM1 / MM2）与 Vector 侧（VF 指令、Vector1 / Vector2）分别实现、再统一编排
性能抓手：融合算子的收益来自 计算-搬运重叠 + Cube/Vector 异构流水，是 tiling 与 kernel 设计的共同目标

## Slide 4
资料来源：《从零构建FA算子》课程资料整理 · 第二章
Kernel 侧实现：SPMD 多核并行与流水线重叠
分析
结论
定位：算子中技术含量最高的部分 —— 依据 tiling data 与 tiling key 完成高性能计算
泛化性：支持任意 shape（seq len 1~128k、head 数 1~512），且各场景下保持高性能
SPMD 模式：24 核运行同一程序、处理不同数据（Single Program, Multiple Data），实现多核并行
流水线并行：搬入 → 计算 → 搬出三级流水存在依赖，但可与下一批数据的搬运重叠（double buffering），掩盖搬运开销
Kernel 三级流水线与批间重叠
搬入
计算
搬出
搬入（MTE）
计算（Cube/Vec）
搬出（MTE）
批次 0 搬入
批次 1 搬入
批次 2 搬入
批次 3 搬入
批次 0 计算
批次 1 计算
批次 2 计算
批次 0 搬出
批次 1 搬出
时间 →
依赖关系（红箭头）：计算必须等待搬入完成、搬出必须等待计算完成，避免使用脏数据。
重叠收益：计算批次 i 的同时并行搬入批次 i+1（double buffering 思想），搬运开销被计算掩盖，整体吞吐接近纯计算上限。
Kernel 设计要素
要素 | 内容
定位 | 依据 tiling data + tiling key 完成高性能计算，技术含量最高
泛化性 | 任意 shape：seq 1~128k、head 1~512，各场景保持高性能
并行模式 | SPMD：24 核运行同一程序、处理不同数据
流水线 | 搬入 → 计算 → 搬出三级流水，批间重叠（double buffering）
接口形式 | extern "C" 函数：host 侧可调用、在 device 上运行
必备入参 | 输入数据、输出地址、workspace、tiling data —— 四者缺一不可
注：输入数据通常为 float / float16；tiling data 指导 kernel 如何进行切分与执行。
Kernel 开发要点：性能与正确性
设计目标：高性能 + 泛化性强 —— 难点在高效利用多核架构与多条流水线并行，达到最优性能
数据依赖：计算等待搬入完成、搬出等待计算完成，同步缺失会导致脏数据 / 结果错误
重叠手段：计算第 i 批时并行搬入第 i+1 批（double buffering），是掩盖搬运开销的核心手段
分核切块：核间切分（多核任务划分）与核内切块（片上 buffer 约束）共同决定 kernel 的循环结构

## Slide 5
资料来源：《从零构建FA算子》课程资料整理 · 第三、四章
Tiling 侧实现：Host 侧切分、Tiling Key / Tiling Data 与负载均衡
分析
结论
运行位置：Tiling 在 Host 侧（CPU）执行，产物 Tiling Key + Tiling Data 传给 Device 侧的 Kernel 使用
六大功能：算子模板选择、多核切分、核间负载均衡、高阶 API 基本块选择、workspace 大小计算、Tiling Key 设置
两个关键要素：Tiling Key 用于 kernel 模板/分支选择（编译期确定代码路径）；Tiling Data 为运行时切分参数（核间切分 + 核内切块）
分核策略：负载均衡是重点 —— 把 batch × head × seq 等维度合理切到 24 个核上，避免部分核空闲
Tiling（Host）→ Kernel（Device）数据流
Host 侧（CPU）
FA Tiling
算子模板选择 / 多核切分 / 核间负载均衡
基本块选择 / workspace 计算 / TilingKey 设置
Tiling Key
编译期确定代码路径
Tiling Data
运行时切分参数
Device 侧（AI Core）
FA Kernel
按 Tiling Key 选定分支、按 Tiling Data 搬运与切块
Cube（MM1 / MM2）+ Vector（softmax 等）协同 → 输出结果
Tiling 关键要素
要素 | 说明
六大功能 | 算子模板选择、多核切分、核间负载均衡、高阶 API 基本块选择、workspace 大小计算、Tiling Key 设置
Tiling Key | kernel 模板 / 分支选择，编译期确定代码路径
Tiling Data | 运行时切分参数：核间切分 + 核内切块的具体数值
分核策略 | batch × head × seq 维度切到 24 核，负载均衡、避免核空闲
注：Tiling 生成的参数经 host 传递至 device，kernel 依此完成数据搬运与计算，最终输出结果。
Tiling 开发要点与调测衔接
负载均衡：把 batch × head × seq 等维度合理切到 24 个核，是 Tiling 设计的核心目标，切分不均直接拉低整体性能
两级切分：Tiling Data 同时描述核间切分（多核任务划分）与核内切块（受片上 L1 / UB 容量约束）
实施顺序：先确定分核策略与 Tiling Key 分支，再生成 Tiling Data 并核算 workspace 大小
调测衔接：Tiling 与 kernel 联调 —— Debug Tools、mskpp 工具，以及 Aclnn Fuzz 测试框架做正确性验证